Neutralisation d’une batterie LIPO

Votre batterie LIPO a gonflé ?

ATTENTION, NE PLUS UTILISER CET ACCUS, IL RISQUE D’EXPLOSER ! Il faut faire une petite manipulation que nous décrirons dans cet article afin de neutraliser complètement votre accus.

La neutralisation d’une lipo est très simple.

IMPORTANT : il est préférable de neutraliser une lipo qui n’est pas hyper chargée, il ne faut pas la charger avant la neutralisation.

Matériel nécessaire

Une ampoule de voiture 12 volts 21 Watts

Fiches « baïonnette » ou 2 queues de résistance

Un cordon électrique 220 volts de 30 cm 
  Une écuelle en terre cuite 
  Un seau en plastique pouvant contenant au moins 2 litres de liquide 
  Un morceau de ficelle 
  Un bâton plus large que le seau plastique 
  Un cutter ou une pointe affûtée 
  Une poignée de sel de cuisine (gros ou fin sans importance) 
  De l’eau.

Fabrication du cordon de décharge

Évidemment, il n’y a pas de polarité à respecter sur une ampoule donc on soude les fils correctement en évitant les courts-circuits.

Souder les 2 fils du cordon électrique à chaque plot de l’ampoule 12V 
  Souder les 2 fiches « baïonnette » ou les queues de résistance à chaque bout en les isolant (gaine thermo ou scotch d’électricien).

PS : l’avantage d’utiliser des fiches "baïonnettes" ou des queues de résistance permet de brancher des prises JST ou des prises DEAN "T"

Méthode

Pendant l’opération de décharge, la lipo risque de gonfler énormément et de chauffer très fort.

Il faut la surveiller souvent et contrôler sa température. Au besoin, arrêter la décharge et la reprendre quand la température a baissé.

-1- Décharger la lipo à l’aide de la lampe 12V.

On laisse la lipo branchée UNE JOURNEE COMPLETE même si l’ampoule n’éclaire plus.

-2- Préparer une solution salée.

Dans un seau plastique (pas de métal), on verse la valeur approximative d’un litre d’eau froide. 
  On y ajoute une poignée de sel. 
  On mélange jusqu’à dilution complète du sel.

-3- Installer la lipo dans la solution salée.

Il ne faut pas jeter la lipo dans le seau mais la metre tranquillement (il n’y a pas de risque puisqu’elle est complètement déchargée).

Il faut enlever la gaine de protection avec un cutter.

Gaine de protection enlevée

On attache les conducteurs de lipo ensemble à l’aide de la ficelle. 
  On attache ensuite le total au milieu du bâton.

Lipo ficelée

-4- Percer la lipo.

Lipo dans l’eau salée								    Lipo percée

-5- Jeter la lipo dans une poubelle.

La lipo percée et vidée se jette à la poubelle comme un vulgaire emballage.

-6- Jeter la solution salée dans l’égout.

L’eau salée se jette normalement sans risque de corrosion ou d’émanations.

Sécurité

Il est bon de rappeler malgré tout quelques règles de sécurité. On n’est jamais assez prudent et quelques règles élémentaires de sécurité s’imposent.

Attention au court-circuit (risque d’incendie ou d’explosion) 
  Ne pas laisser la lipo en décharge dans un endroit accessible aux enfants et aux animaux 
  Ne pas laisser la lipo en décharge à proximité de tissus, bâche, bois, papier, produits facilement inflammables (risque d’incendie) 
  Effectuer de préférence cette décharge dehors mais à l’abri du temps (terrasse couverte, etc.) 
  La lipo chauffe aussi assez fort et peu même gonfler très fort (la laisser refroidir avant de la manipuler)

Avant décharge						Après décharge

Voila, cela parait compliqué et les explications sont longues mais à la 2e neutralisation, on fait cela couramment sans appréhension.

# Text boxes

Prendre un cutter bien affûté et percer en haut et en bas de chaque élément et de chaque côté pour chasser le gaz et permettre à l’eau d’entrer dans les éléments. (Attention en perçant à ne pas se tailler un "beefsteak" avec le cutter)